AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schiene

Vorderseitig abgerundete Vorhangschiene aus stranggepresstem Aluminium in 2-, 3,- 4-, oder 5-läufiger Ausführung in den Farbtönen RAL9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1. Die Höhe der Vorhangschiene beträgt 17,5 mm bei einer maximalen Länge von 7000 mm.

Paneelwagen

Frei bewegliche, rollengelagerte Paneelwagen mit Klettprofil aus Aluminium in RAL 9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1 und Laufwagen und Endkappen aus Kunststoff in Weiß oder Grau. Die Anordnung der Paneele ist frei wählbar. Oder: Frei bewegliche, rollengelagerte Paneelwagen mit Kederprofil aus Aluminium in RAL 9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1 und Laufwagen und Endkappen aus Kunststoff in Weiß oder Grau. Die Anordnung der Paneele ist frei wählbar.

Abschluss

Genähter Saumabschluss mit einer Saumhöhe von 45mm mit innenliegendem Beschwerungsprofil aus Aluminium in den Abmessungen 30mm x 4mm in den Farbtönen RAL9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1. Oder: Sichtbares Abschlussprofil aus Aluminium in den Abmessungen 22mm x 11mm in den Farbtönen RAL9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1.

Befestigung

Montage der Vorhangschiene mittels mit der Decke verschraubten Deckenclips. Oder: Montage der Vorhangschiene durch Wandwinkel mit verstellbarem Wandabstand zur Schienenmitte von 45mm-100mm oder 100mm-155mm in den Farbtönen RAL9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1.

Behang

Stoffqualitäten gemäß der gültigen KADECO-Kollektion, in verschiedenen Farben, Transmissionsgraden und mit unterschiedlichen Eigenschaften.

MODELL FVV – FLÄCHENVORHANG FREI VERSCHIEBBAR