AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schiene

Vorderseitig abgerundete Vorhangschiene aus stranggepresstem Aluminium in 2-, 3,- 4-, oder 5-läufiger Ausführung in den Farbtönen RAL9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1. Die Höhe der Vorhangschiene beträgt 11 mm bei einer maximalen Länge von 7000 mm. Die Vorhangschiene wird vorgebohrt ausgeliefert.

Paneelwagen

Frei bewegliche, rollengelagerte Paneelwagen mit Klettprofil aus Aluminium in RAL 9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1 und Laufwagen und Endkappen aus Kunststoff in Weiß oder Grau. Die Anordnung der Paneele ist frei wählbar. Oder: Frei bewegliche, rollengelagerte Paneelwagen mit Kederprofil aus Aluminium in RAL 9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1 und Laufwagen und Endkappen aus Kunststoff in Weiß oder Grau. Die Anordnung der Paneele ist frei wählbar.

Abschluss

Genähter Saumabschluss mit einer Saumhöhe von 45mm mit innenliegendem Beschwerungsprofil aus Aluminium in den Abmessungen 30mm x 4mm in den Farbtönen RAL9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1. Oder: Sichtbares Abschlussprofil aus Aluminium in den Abmessungen 22mm x 11mm in den Farbtönen RAL9016 Weiß oder Aluminium eloxiert E6/EV1.

Befestigung

Die Montage der Vorhangschiene erfolgt durch direkte Verschraubung der vorgebohrten Vorhangschiene mit der Decke.

Behang

Stoffqualitäten gemäß der gültigen KADECO-Kollektion, in verschiedenen Farben, Transmissionsgraden und mit unterschiedlichen Eigenschaften.

MODELL SVV – FLÄCHENVORHANG FREI VERSCHIEBBAR