AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauprofil

Einbauprofil aus Aluminium in den Abmessungen B:114mm x H:116mm im Farbton RAL 9003 Weiß Feinstruktur Matt, optional mit Seitendeckeln aus Aluminium im Farbton RAL 9003 Weiß Feinstruktur Matt, möglich bis zu einer Breite von 5800 mm. Die Einbaurichtung des Einbauprofils ist für den späteren Einbau eines Rollos, oder eine Erweiterung durch eine Innenkassette irrelevant. Variable Montagemöglichkeiten: Direkte Verschraubung des Einbauprofils mit einer Wand oder mittels werkseitigen, sowie handelsüblichen Befestigungselementen zum Abhängen von Deckenkonstruktionen. Oder: Wandmontage durch Befestigungswinkel, welche mit Hilfe von Klemmsteinen im Profil fixiert und der Länge nach frei positioniert werden können. Oder: Deckenmontage über variabel verstellbare Montagewinkel (20 - 52mm), die mit Nutensteinen an dem Profil und einer bauseitigen Unterkonstruktion oder marktüblichen Abhängungssystemen (z.B. Nonius-System) verschraubt werden können. Optionale seitliche Abstützungswinkel zur variablen Verbindung von dem Einbauprofil mit einer abgehängten Deckenkonstruktion, um Schwingungen abzufangen und dadurch ein Aufreißen von Fugen zu vermeiden.

Innenkassette

Innenkassette aus Aluminium in den Abmessungen B:83mm x H:107mm im Farbton RAL 9003 Weiß Feinstruktur Matt, mit Seitendeckeln aus Kunststoff in weiß. Vereinfachte Montage der Innenkassette durch komfortable Einhängetechnik mit anschließender Sicherung durch eine Madenschraube.

Verwendbare Rollo-Typen:

Rollo-Modelle mit Kettenzug oder motorisiert bis zu einer max. Behanghöhe von 2800 mm. Max. Breiten für Rollos (mehrere Einzelrollos möglich): S40 – Max. 2000 mm Breite S55 – Max. 2800 mm Breite S55 gekoppelt – Max. 5600 mm Breite

MODELL EBR IK – EINBAUPROFIL MIT OFFENER INNENKASSETTE